## Slide 2
レンズ
画像平面
撮像対象の物体
・レンズの働き
物体上1点から放たれた光線がレンズ内のどの位置を通っても、最終的には画像平面上の1点に集約される
→物体の像を画像平面上に映し出せる

## Slide 3
Z
X
Y
→カメラの視線方向
x
y
仮想上の結像位置
(スクリーン座標)
実際の結像位置

## Slide 4
チェスボードパターンのコーナー検出
findChessboardCorners()関数
最初の1回のみ実施
(キャリブレーション)
1. カメラ行列算出
2. 歪みパラメータ算出
3. ステレオカメラのキャリブレーション
stereoCalibrate()関数
ステレオカメラでチェスボードパターンを撮影
4. ステレオ平行化の適用
remap()関数
測定ごとに実施
各コーナーの位置
(スクリーン座標)
平行化前後の対応点
map1l, map2l
map1r, map2r
5. 視差画像 (disparity map)の算出
stereoSGBM()関数など
6. 視差画像のPoint Cloudへの変換
stereoSGBM()関数
回転行列Q
4. ステレオ平行化
stereoRectify()関数
initUndistortRectifyMap()関数
回転行列R, 並進ベクトルt
カメラ行列K, K’, 歪みパラメータ
ステレオカメラで3D測定したい物体を撮影
平行化前の画像
imgl, imgr
平行化後の画像
rctl, rctr
視差画像
disparity

## Slide 5
各列の演算が
元のベクトル演算となる
ベクトル演算
行列演算

## Slide 6
カメラ
座標
スクリーン
座標
カメラ行列
(内部パラメータ)
ワールド
座標
カメラ
座標
外部
パラメータ

## Slide 7
Z
X
Y
・カメラ座標
→実世界での座標 (カメラ基準)
単位=mm
原点=レンズの中心
Z軸=視線方向
x
y
・スクリーン座標
→画像内での座標
単位=ピクセル
原点=画像の左上
x軸=画像の横方向
y軸=画像の縦方向
→カメラの視線方向
・ワールド座標
実世界での座標 (任意の基準)
単位=mm
原点=任意の位置
各軸=任意の方向

## Slide 8
Z
X
Y
Xp
Yp
P (X, Y, Z)
画像平面
(スクリーン座標の投影面)
x
y
p’=(fX/Z, fY/Z, f)
→カメラの視線方向
原点から距離1の投影面
(エピポーラ幾何の投影面)
1 (mm単位)
f
p = (Xp, Yp, 1)
= (X/Z, Y/Z, 1)

## Slide 9
・カメラ1の
スクリーン座標
→カメラ1の視線方向
Z2
X2
Y2
・カメラ2のカメラ座標
→カメラ2の視線方向
x1
y1
Z1
X1
Y1
・カメラ1のカメラ座標
x2
y2
・カメラ2の
スクリーン座標

## Slide 10
→カメラ1の視線方向
・カメラ2のカメラ座標
・カメラ1のカメラ座標
Z1
X1
Y1
Z2
X2
Y2
p (Xp, Yp, 1)
P
カメラ2の視線方向←
p’ (Xp’, Yp’, 1)
カメラ1画像平面
(正規化画像座標)
カメラ2画像平面
(正規化画像座標)

## Slide 11
Z1
X1
Y1
Z2
X2
Y2
p
P
p’
エピポーラ線
カメラ1から見て点pに像が映っているとき、
カメラ2から見て像が映る点p’の候補
→エピポーラ面とカメラ2の画像平面が交わる線
e’
e
原点C
原点C’
CからC’への並進ベクトル = t
カメラ1からカメラ2への回転行列 = R
カメラ1
カメラ2
エピポーラ面
原点C’, C, pを結んだ面
Pの位置の候補
カメラ1画像平面
(正規化画像座標)
カメラ2画像平面
(正規化画像座標)

## Slide 12
Z1
X1
Y1
Z2
X2
Y2
p
P
p’
e’
e
原点C
原点C’
t, R
カメラ1
カメラ2
全ての拘束関係を包括的に表現し、カメラ1とカメラ2の画像(スクリーン座標)を変換
→基礎行列
x1
y1
x2
y2
・カメラ1の
スクリーン座標
・カメラ2のカメラ座標
・カメラ1のカメラ座標
・カメラ2の
スクリーン座標
カメラ1のカメラ座標とスクリーン座標の変換
→カメラ行列
を使って求める
拘束関係1
エピポーラ幾何に基づくpとp’の拘束関係
=両カメラの位置関係 (カメラ座標で計算)
→エピポーラ拘束＆基本行列
を使って求める
拘束関係2
カメラ2のカメラ座標とスクリーン座標の変換
→カメラ行列
を使って求める
拘束関係3
Pの位置の候補

## Slide 13
Z1
X1
Y1
Z2
X2
Y2
p
P
p’
e’
e
原点C
原点C’
カメラ1
カメラ2
カメラ1画像平面
(正規化画像座標)
ベクトルp’とlが常に垂直
⇔エピポーラ面とlが垂直
ベクトルのとりうる範囲
→原点C’からエピポーラ線p’-eに引いたベクトルの集合
→面C’-p’-e’=エピポーラ面上に並ぶ
カメラ2画像平面
(正規化画像座標)

## Slide 14
Z1
X1
Y1
Z2
X2
Y2
p
P
p’
e’
e
原点C
原点C’
カメラ1
カメラ2
原点C-pへのベクトル
→カメラ1のカメラ座標ではベクトル
→ をカメラ2のカメラ座標に変換するため、両カメラ間の回転行列Rを掛けたを使用する
エピポーラ面を張る2本のベクトル
両カメラの原点C-C’へのベクトルt
CからC’への並進ベクトル = t
カメラ1からカメラ2への回転行列 = R
ベクトルその1
ベクトルその2
カメラ1画像平面
(正規化画像座標)
カメラ2画像平面
(正規化画像座標)

## Slide 15
Z1
X1
Y1
Z2
X2
Y2
P
e’
e
原点C
原点C’
カメラ1
カメラ2
x1
y1
x2
y2
・点pのスクリーン座標
カメラ座標におけるpとp’の関係は基本行列Eで算出済
p (Xp, Yp, 1)
p’ (Xp’, Yp’, 1)
・点pのカメラ座標
カメラ1のカメラ行列Kを用いて
と変換できる
・点p’のスクリーン座標
・点p’のカメラ座標
yp’
xp’
カメラ2のカメラ行列K’を用いて
と変換できる

## Slide 16
Z1
X1
Y1
・カメラ1のカメラ座標
・カメラ1の
スクリーン座標
Z2
X2
Y2
→カメラ2の視線方向
x2
y2
・カメラ2のカメラ座標
・カメラ2の
スクリーン座標
・カメラ2の
補正後スクリーン座標
(カメラ1の補正後スクリーン座標と平行)
x2’
y2'
x1
y1
y1'
x1’
→カメラ1の視線方向
→補正後のカメラ1の視線方向
→補正後のカメラ2の視線方向
Z
X
Y
・補正後のカメラ座標
(統一カメラ座標)
・カメラ1の
補正後スクリーン座標
(カメラ2の補正後スクリーン座標と平行)

## Slide 17
①基礎行列Fを算出
(8点アルゴリズム or 正規化8点アルゴリズム)
②基本行列Eを算出
(カメラ行列Kおよび歪パラメータを使用)
③Eを回転行列Rと並進ベクトルtに分解
(特異値分解)
④回転行列Rと並進ベクトルtの符号判定

## Slide 18
カメラ1画像平面
カメラ2画像平面
①カメラ1のカメラ座標をR回転させ、
両カメラの座標を平行にする
②両カメラのカメラ座標をRrect回転させ、
両画像平面が同一平面上に並ぶようにする
③両カメラのスケールを統一化

## Slide 20
Z1
X1
Y1
Z2
X2
Y2
p
P
p’
e’
e
原点C
原点C’
カメラ1
カメラ2
カメラ1画像平面
(正規化画像座標)
カメラ2画像平面
(正規化画像座標)

## Slide 21
Z1
X1
Y1
Z2
p
P
e’
e
原点C
原点C’
カメラ1
カメラ2
新たな画像平面1
新たなX軸
(カメラ間の並進ベクトルt)
新たなY軸
(元のZ軸と新たなX軸両方に直交)
X2
Y2
p’
新たな画像平面2
エピポールは無限遠に
エピポールは無限遠に
新たなZ軸
(新たなXY軸両方に直交)

## Slide 22
Z1
X1
Y1
Z2
p
P
原点C
原点C’
カメラ1
カメラ2
新たな画像平面1
統一したカメラ座標Y’
X2
Y2
p’
新たな画像平面2
統一したカメラ座標Z’
統一したカメラ座標X’
カメラ2のカメラ座標の原点をカメラ1に統一

## Slide 23
Z1
X1
Y1
Z2
p
P
原点C
原点C’
カメラ1
カメラ2
スクリーン座標1の画像平面
Y’
X2
Y2
p’
Z’
X’
スクリーン座標2の画像平面

## Slide 24
Z’
P (X’, Y’, Z’)
b
f
f
X
黒字はスクリーン座標 (ピクセル単位)
赤字は統一カメラ座標 (mm単位)
p
p’
緑三角の相似関係
赤三角の相似関係

## Slide 26
CMOS sensor
Lens
What is and ?
x
y
Center of the lens
is the of the left camera
is the of the right camera
if the center of the CMOS sensors and the center of the lenses are exactly aligned.
What is ?
is the distance between the left camera and the right camera.
is the distance (pixels) from left edge of the CMOS sensor to the center of the lens.